Παράδειγμα  8.7:   Επίλυση  κλειστού  δικτύου  με  τη  γραμμική  μέθοδο και  με  επίλυση  των  h-εξισώσεων.

Το  δίκτυο  του  σχήματος  αποτελείται  από  δύο  κλειστούς  βρόχους. Τα  μήκη  των  σωλήνων  1,   2,   4  και  5  είναι   500  m, ενώ  τα  μήκη  των σωλήνων   3,    6   και   7   είναι    1000   m.    Οι   διάμετροι   των   σωλήνων δίνονται  παρακάτω:

σωλήνας	διάμετρος

m

1	0.280

2	0.225

3	0.200

4	0.125

5	0.110

6	0.200

7	0.225

Η τραχύτητα των σωλήνων είναι k=0.03 mm. Ο αντίστοιχος συντελεστής των Hazen-Williams για όλους τους αγωγούς είναι C = 140. Το κινηματικό ιξώδες του νερού για θερμοκρασία 10 οC είναι  ν = 1.31x10-6 m2/s.  Το ύψος της γραμμής ενέργειας στον κόμβο 1 είναι 200 m. Δίνονται, επίσης ,οι παροχές κατανάλωσης των κόμβων καθώς και η παροχή εισόδου στο δίκτυο η οποία είναι ίση με τη συνολική κατανάλωση. Να υπολογιστούν οι παροχές των αγωγών  με  τη  γραμμική  μέθοδο  και  με  επίλυση  των  h-εξισώσεων.

Αν για τον υπολογισμό των απωλειών χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των Darcy-Weisbach, τότε έχουμε

Λύνουμε τις παραπάνω εξισώσεις ως προς Qi.  Έτσι, έχουμε:

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Υπάρχουν στο δίκτυο έξι κόμβοι και μπορούν να γραφούν έξι εξισώσεις συνέχειας από τις οποίες, όμως, μόνο οι πέντε  είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Μπορούν να επιλέγουν οποιεσδήποτε πέντε από τις έξι. Εδώ έχουν επιλεγεί οι εξισώσεις συνέχειας των κόμβων 2, 3, 4, 5 και 6. Οι εξισώσεις αυτές είναι

Το σύστημα υπό μορφή πινάκων γράφεται

| a22 | α23 | 0 | α25 | 0 |  | h2 |  | C2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a32 | α33 | a34 | 0 | 0 |  | h3 |  | C3 |
| 0 | a43 | a44 | a45 | 0 |  | h4 | = | C4 |
| α52 | 0 | a54 | a55 | a56 |  | h5 |  | C5 |
| 0 | 0 | 0 | α65 | a66 |  | h6 |  | C6 |

όπου οι συντελεστές είναι:

Επίσης, ισχύει:

| h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200.000 | 150.000 | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 110.000 |
| 200.000 | 187.843 | 183.424 | 176.748 | 178.020 | 180.524 |
| 200.000 | 193.954 | 191.246 | 186.456 | 187.801 | 189.945 |
| 200.000 | 195.640 | 193.472 | 189.335 | 190.686 | 192.636 |
| 200.000 | 196.256 | 194.297 | 190.424 | 191.770 | 193.629 |
| 200.000 | 196.512 | 194.640 | 190.882 | 192.225 | 194.041 |
| 200.000 | 196.624 | 194.792 | 191.084 | 192.426 | 194.221 |
| 200.000 | 196.675 | 194.860 | 191.175 | 192.517 | 194.303 |
| 200.000 | 196.698 | 194.892 | 191.217 | 192.558 | 194.340 |
| 200.000 | 196.709 | 194.906 | 191.236 | 192.577 | 194.357 |
| 200.000 | 196.714 | 194.913 | 191.245 | 192.586 | 194.364 |
| 200.000 | 196.716 | 194.916 | 191.249 | 192.590 | 194.368 |
| 200.000 | 196.717 | 194.917 | 191.251 | 192.592 | 194.370 |
| 200.000 | 196.718 | 194.918 | 191.252 | 192.592 | 194.370 |
| 200.000 | 196.718 | 194.918 | 191.252 | 192.593 | 194.371 |
| 200.000 | 196.718 | 194.918 | 191.252 | 192.593 | 194.371 |

Όλοι  οι υπολογισμοί  των  παροχών  δίνονται  στον  παρακάτω  πίνακα:

| Ql | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.39642 | 0.09600 | 0.04857 | 0.02027 | 0.01444 | -0.15534 | -0.11899 |
| 0.18938 | 0.06208 | 0.03907 | -0.00658 | -0.00679 | -0.06937 | -0.06570 |
| 0.13082 | 0.04768 | 0.03264 | -0.00679 | -0.00623 | -0.04871 | -0.05109 |
| 0.10988 | 0.04228 | 0.03014 | -0.00680 | -0.00592 | -0.04119 | -0.04545 |
| 0.10128 | 0.04003 | 0.02908 | -0.00679 | -0.00576 | -0.03809 | -0.04307 |
| 0.09752 | 0.03904 | 0.02861 | -0.00679 | -0.00569 | -0.03674 | -0.04202 |
| 0.09582 | 0.03859 | 0.02840 | -0.00678 | -0.00565 | -0.03613 | -0.04155 |
| 0.09504 | 0.03839 | 0.02830 | -0.00678 | -0.00564 | -0.03586 | -0.04133 |
| 0.09468 | 0.03830 | 0.02826 | -0.00678 | -0.00563 | -0.03573 | -0.04124 |
| 0.09452 | 0.03826 | 0.02824 | -0.00678 | -0.00563 | -0.03565 | -0.04119 |
| 0.09444 | 0.03824 | 0.02823 | -0.00678 | -0.00562 | -0.03563 | -0.04117 |
| 0.09441 | 0.03823 | 0.02823 | -0.00678 | -0.00562 | -0.03563 | -0.04116 |
| 0.09439 | 0.03823 | 0.02822 | -0.00678 | -0.00562 | -0.03563 | -0.04116 |
| 0.09438 | 0.03822 | 0.02822 | -0.00678 | -0.00562 | -0.03562 | -0.04116 |
| 0.09438 | 0.03822 | 0.02822 | -0.00678 | -0.00562 | -0.03562 | -0.04115 |
| 0.09438 | 0.03822 | 0.02822 | -0.00678 | -0.00562 | -0.03562 | -0.04115 |
| 0.09438 | 0.03822 | 0.02822 | -0.00678 | -0.00562 | -0.03562 | -0.04115 |