ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

# ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

# Άσκηση μετωπικών υπερχειλιστών

Δίνεται υπερχειλιστής λεπτής στέψης, πλάτους Β=2m με υψόμετρο στέψης στα +10,00, πάνω από τον οποίο ρέει παροχή Q=100l/s.

Υπολογείστε το υψόμετρο της στάθμης του υγρού ανάντη του υπερχειλιστή στις παρακάτω δύο περιπτώσεις

Α) Στάθμη υγρού κατάντη του υπερχειλιστή στα +9,50

Β)  Στάθμη υγρού κατάντη του υπερχειλιστή στα +10,10

Λύση

Στην περίπτωση Α) η στάθμη του νερού κατάντη του υπερχειλιστή είναι πιο χαμηλά από την στέψη και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει την ροή.

Α) Για υπερχειλιστή  τύπου  λεπτής στέψης (scharfkantiger Wehr) ο συντελεστής υπερχείλισης είναι μ=0,64.

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση για την ελεύθερη υπερχείλιση προκύπτει ότι:

κατά συνέπεια

κατά συνέπεια: .

Η στάθμη του υγρού είναι στα +10,089

Β) Η στάθμη  του υγρού κατάντη του υπερχειλιστή είναι κατά 0,10m ψηλότερα από την στέψη του υπερχειλιστή και έχουμε κατά συνέπεια βυθισμένη υπερχείλιση

Λύνουμε το πρόβλημα με τη μέθοδο δοκιμής και σφάλματος:

| [m] | [m3/s] |  |  | [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,20 | 0,339 | 0,5 | 0,8 | 0,27 |
| 0,12 | 0,157 | 0,833 | 0,55 | 0,086 |
| 0,14 | 0,197 | 0,71 | 0,67 | 0,126 |
| 0,13 | 0,177 | 0,77 | 0,61 | 0,108 |

Η στάθμη του υγρού είναι στα +10,13