ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ TFT

- Nα γραφεί ο κώδικας για τη διάταξη του σχήματος  (ΤFT)

Χρησιμοποιώντας ως κανάλι κρυσταλλικό πυρίτιο(  να δηλωθεί μόνο π.χ. material region=1 ή 2 ή 3..  silicon)  να υπολογιστούν και να εκτυπωθούν :

a)η δομή

β) Οι χαρακτηριστικές (Ιd-Vd)IVg=2,4,6.8 volt   στην περιοχή Vd-τάσεων από 0-20 Volt

γ) Οι χαρακτηριστικές (Ιd-Vg)IVd=5,10,15,20 volt   στην περιοχή Vg-τάσεων από 0-30 Volt

- Nα τοποθετήσετε ως  υλικό του καναλιού  πολυκρυσταλλικό πυρίτιο (βλέπε επισυναπτόμενο κώδικα) και υπολογίστε και εκτυπώστε εκ νέου τις χαρακτηριστικές  (Ιd-Vd)IVg=2,4,6.8 volt  και  (Ιd-Vg)IVd=5,10,15,20 volt  . Τι συμπεράσματα βγάζετε;

- Nα αντικατασταθεί το πολυπυρίτιο από a-Si  (βλέπε επισυναπτόμενο κώδικα) και να υπολογιστούν εκ νέου οι χαρακτηριστικές  (Ιd-Vd)IVg=2,4,6.8 volt  και (Ιd-Vg)IVd=5,10,15,20 volt . Τι συμπεράσματα βγάζετε;

4) Με κανάλι πλέον από a-Si να μελετηθούν :

a) Εκτυπώστε τη χαρακτηριστική  (Id-Vg)IVd=const σε ένα εύρος τιμών   -12V<Vg< +10 V  για        Vd=10 V, διατηρώντας τα στοιχεία για το a-Si (#   set parameters for amorphous silicon) ως έχουν (ενιαία περιοχή τάσεων -20V<Vg<+20V θα βρείτε, επίσης, στο tftex05)

β)Στη συνέχεια να μεταβάλετε το επιφανειακό φορτίο από qf=3e10 στις τιμές 6e10, 1.2e11, 2.2e11 4.4e11 , διατηρώντας όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές (ιδιαίτερα την κατανομή των ενεργειακών καταστάσεων του καναλιού), και να εκτυπώνετε κάθε φορά τη χαρακτηριστική (Id-Vg)IVd=const .Tι συμπέρασμα βγάζετε; (vd=10 V)

γ) Μεταβάλετε το δυναμικό του Drain , Vd, και υπολογίστε-εκτυπώστε τις χαρακτηριστικές (Ιd-Vg)IVd=8,10,12,15V αφού επανέλθετε στα μεγέθη των ατελειών για το α-Si και το επιφανειακό φορτίο όπως αρχικά (βλ.4α)

δ) Mειώστε τις συγκεντρώσεις των trap  NTD και  NTA διαδοχικά κατά μία τάξη μεγέθους και παρουσιάστε τα αποτελέσματα σε κοινό διάγραμμα (1021, 1020, 1019)

Σημείωση:  Τα ποιοτικά διαγράμματα δίνονται απλά κατατοπιστικά (για διευκόλυνση) για το τι θα

πρέπει να βρείτε

ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ TFT-SILICON

go atlas

title TFT simulation

#

# SILVACO International 1993, 1994

#

# SECTION 1: Mesh spectification

#

mesh  space.mult=1.0

#

x.mesh loc=… spac=….

x.mesh loc=…. spac=…..

x.mesh loc=…. spac=…

………..

……….

#

y.mesh loc=….. spac=…..

y.mesh loc=. spac=…….

……

……

#

# SECTION 2: Region definition

#    1=oxide 2=silicon 3=oxide

region num=1 material=….. y.min=…… y.max=…. x.min=….. x.max=…..

region num=2 material=……… y.min=…. y.max=…. x.min=…. x.max=….

region num=3 material=….. y.min=….. y.max=….. x.min=…. x.max=….

#

# SECTION 3: Electrode definition

#   1=gate 2=substrate 3=source 4=drain

#

elec num=1  name=gate x.min=…. x.max=…. y.min=…. y.max=….

elec num=2  name=substrate    substrate

elec num=3  name=source x.min=….. x.max=…… y.min=… y.max=….

elec num=4  name=drain x.min=….. x.max=….. y.min=…. y.max=…..

#

# SECTION 4: Doping profiles

#

doping     reg=2  uniform conc=1.e11 n.type

doping     reg=2  gauss conc=1.e20 n.type x.right=5 char=0.3

doping     reg=2  gauss conc=1.e20 n.type x.left=15 char=0.3

contact num=1 alum

models temp=300

#

method

solve init

save outf=tft_georg_0.str

tonyplot tft_georg_0.str -set tftex01_0.set

Για τον υπολογισμό της Id-Vg για Vd=5,10,15,20,25Volt προσθέτουμε τον παρακάτω κώδικα:

#

# Electrode #1 - Gate, #2 - Substrate, #3 - Source, #4 - Drain

#

method  newton

solve  vdrain=0.1

solve  vdrain=0.2

solve  vdrain=0.5

solve  vdrain=1 vfinal=5 vstep=1 name=drain

#

# Solve Id - Vg curve

#

solve vdrain=

save outf=tft_georg_1_Vd=...str master

solve vdrain=

save outf=tft_georg_1_Vd=….str master

solve vdrain=

save outf=tft_georg_1_Vd=….str master

solve vdrain=

save outf=tft_georg_1_Vd=...str master

solve vdrain=

save outf=tft_georg_1_Vd=….str master

# load in each initial guess file and ramp vgate

load inf=tft_georg_1_Vd=...str master

log outf=tft_georg_1_Vd=….log

solve vgate=0.0 vstep=0.5 vfinal=30.0 name=gate

………………………….

……………………………

…………………………..

………………………………..

#plot results

tonyplot -overlay  tft_georg_1_Vd=….log tft_georg_1_Vd=….log tft_georg_1_Vd=….log tft_georg_1_Vd=….log tft_georg_1_Vd=….log

#quit

Ενώ για τον υπολογισμό της Id-Vd για Vg=2,4,6,8 Volt προσθέτουμε τον κώδικα:

#

# Electrode #1 - Gate, #2 - Substrate, #3 - Source, #4 - Drain

#

method  newton

#ramp Vb

log off

solve init

solve vgate=0.025

solve vgate=0.05

solve  vgate=0.1 vstep=0.1 vfinal=2.0 name=gate

# switch to current boundary conditions

contact name=gate voltage

# ramp IB and save solutions

solve vgate=..

save outf=tft_georg_1_Vg=...str master

solve vgate=..

save outf=tft_georg_1_Vg=...str master

solve vgate=…

save outf=tft_georg_1_Vg=...str master

solve vgate=8

save outf=tft_georg_1_Vg=….str master

# load in each initial guess file and ramp VCE

load inf=tft_georg_1_Vg=...str master

log outf=tft_georg_1_Vg=….log

solve vdrain=0.0 vstep=0.5 vfinal=20.0 name=drain

…………..

………….

……………………..

# plot results

tonyplot -overlay  tft_georg_1_Vg=...log tft_georg_1_Vg=...log tft_georg_1_Vg=6.log tft_georg_1_Vg=….log

quit

Για κανάλι πολυπυριτίου χρησιμοποιείστε συμπληρωματικά πρίν την εντολή “solve init” τον κώδικα:

Set parameters for polysilicon

#

material region=2 mun=300 mup=30

#

defects nta=1.12e21 ntd=4.e20 wta=0.025 wtd=0.05 \

nga=1.e18 ngd=3.e18 ega=0.4 egd=0.4 wga=0.1 wgd=0.1 \

sigtae=1.e-16 sigtah=1.e-14 sigtde=1.e-14 sigtdh=1.e-16  \

siggae=1.e-16 siggah=1.e-14 siggde=1.e-14 siggdh=1.e-16

#

contact	num=1 n.polysilicon

models  temp=300

Για κανάλι αμόρφου πυριτίου χρησιμοποιείστε συμπληρωματικά πρίν την εντολή “solve init” τον κώδικα:

#Set parameters for amorphus silicon

#

material region=2 mun=20 mup=1.5 nc300=2.5e20 \

nv300=2.5e20 eg300=1.9

#

defects nta=1.e21 ntd=1.e21 wta=0.033 wtd=0.049 \

nga=1.5e15 ngd=1.5e15 ega=0.62 egd=0.78 wga=0.15 wgd=0.15 \

sigtae=1.e-17 sigtah=1.e-15 sigtde=1.e-15 sigtdh=1.e-17  \

siggae=2.e-16 siggah=2.e-15 siggde=2.e-15 siggdh=2.e-16

#

contact	num=1 alum

models  temp=300