TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ

Μάιος 2008

Οτιδήποτε είχε παρουσιαστεί στην παράδοση είναι μέρος της εξεταστέας ύλης, συμπεριλαμβανομένων και των φυλλαδίων, των αναφορών στην σύνδεση της θεωρίας η οποία παρουσιάστηκε στο μάθημα Ρευστομηχανικής σε πρακτικά προβλήματα, στην σχεδίαση και λειτουργία τεχνικών έργων κλπ.

Υπενθυμίζεται ότι στις σημειώσεις που διανεμήθηκαν κατά την παράδοση συμπεριλαμβάνονται τα εξής θέματα:

Ρύθμισης ροής σε αγωγό με βάνα, υπολογισμός μανομετρικού και ισχύος  αντλίας, εύρεση σημείου λειτουργίας αντλίας, κατόψεις και τομές αντλιοστασίου ακαθάρτων, θεωρία ροής σε ανοικτούς αγωγούς, περιγραφή εξίσωσης Gaukler-Manning-Strickler, υπολογισμός βάθους ροής για την περίπτωση διέυρυνσης διατομής χωρίς υδραυλικές απώλειες, υπολογισμός ομοιόμορφου βάθους ροής για αγωγό με τραπεζοειδή διατομή, υπολογισμός βάθους ροής για αγωγό με ορθογωνική διατομή με τη μέθοδο Newton-Raphson, υπολογισμός χαρακτηριστικών ροής για την περίπτωση υδραυλικού άλματος το οποίο προκαλείται από αλλαγή της κλίσης  αγωγού, περιγραφή υδραυλικής λειτουργίας μετωπικών υπερχειλιστών τόσο για βυθισμένη αλλά και για ελεύθερη υπερχείλιση, ασκήσεις για υπερχειλιστές, υπολογισμός υδραυλικής συμπεριφοράς δεξαμενής καθίζησης, παράδειγμα υπολογισμού τμήματος υδραυλικής μηκοτομής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

Από το βιβλίο Εφαρμοσμένη Υδραυλική του κ. Τερζίδη η ύλη είναι η παρακάτω (με έμφαση στις εφαρμογές και όχι στην θεωρία):

Κλειστοί Αγωγοί

Παράγραφοι 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 (σελίδες. 38-46).

Βασικές αρχές της παραγράφου 5.6.1 (σελίδες 56-58).

Παράγραφοι 5.7.2 έως 5.7.5 (σελίδες 93 έως 105).

Προβλήματα 4, 5, 6, 7 και 8 (σελίδες 143-153).

Προβλήματα 18 και 19 (από σελίδα 168 έως σελίδα 175). Όσο αφορά το πρόβλημα 19 οι βασικές αρχές: είναι πολύ πολύπλοκο για να μπει στην εξέταση.

Βασικές αρχές της μεθόδου Hardy-Cross, πρόβλημα 20, σελίδες 175-186 (δεν διδάχθηκε στην παράδοση – ρίξτε μια ματιά).

Ανοικτοί Αγωγοί

Παράγραφος 6.1 (σελίδες 321-324), οι βασικές έννοιες

Παράγραφοι 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 (σελίδες 336-343),να κατανοηθούν οι βασικές έννοιες (υπενθυμίζεται ότι για την αντίστοιχη θεωρία είχαν διανεμηθεί πρόσθετες σημειώσεις)

Βασικές αρχές και έννοιες στις παραγράφους 6.5.1, 6.5.2, και 6.5.3 σελίδες 353-382. Δώστε λίγη προσοχή στην κατηγοροποίηση των καμπυλών (Μ1, Μ2, Μ2, S1, S2, S3 κλπ.) και την ανάλυση η οποία μας δείχνει αν η στάθμη του νερού αυξάνει με την βοήθεια της εξίσωσης του Bresse (6.5.44 ή 6.5.60, σελίδα371).

Έμφαση πρέπει να δοθεί μόνο στην κατανόηση των πρακτικών εφαρμογών του σχήματος 6.5.4 (σ.378-379).

Κατανόηση των βασικών αρχών στις παραγράφους 6.6.1, 6.6.2, σελίδες 383 έως 401. έμφαση να δοθεί σε όσο αφορά τους αγωγούς με οριζόντιο πυθμένα στην εφαρμογή της εξίσωσης (6.6.8) –σ. 386, βλέπε παράδειγμα στις σελίδες 386-388 και όσο αφορά στους κεκλιμένους αγωγούς, τις εφαρμογές της εξίσωσης (6.6.23) (σ. 391) (με την βοήθεια του πίνακα στην αρχή της σελίδας 389, και το παράδειγμα στις σελίδες392-396).

Κατανόηση των βασικών αρχών της παραγράφου 6.7.3 (σ. 423-427) με έμφαση στις μαθηματικές σχέσεις οι οποίες επιτρέπουν την αντιμετώπιση εφαρμοσμένων προβλημάτων: συζυγή βάθη ροής υδραυλικού άλματος εξίσωση (6.7.33), υπολογισμός μήκους υδραυλικού άλματος εξισώσεις (6.7.34, 6.7.35, και 6.7.36) –σ.426-427 και απώλειες ενέργειες λόγω υδραυλικού άλματος εξίσωση (6.7.37) (βλέπε και σχήμα 6.7.2 –σ.426- για τον προσδιορισμό των παραπάνω ποσοτήτων με την βοήθεια διαγράμματος).

Πρόβλημα 12 (σελίδες 512-514), πρόβλημα 16 (σελίδες 522-524)

Κοιτάξτε επίσης το πρόβλημα 1 (σελίδες 494-495) και το πρόβλημα 14.