1.2.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

Για τον σταθμό άντλησης ο οποίος παρουσιάζεται στο σχήμα 1, πρέπει να προσδιορισθεί η γεωδαιτική το μέγιστο γεωδαιτικό ύψος στο οποίο επιτρέπεται να τοποθετηθεί η αντλία, η οποία σύμφωνα με τον κατασκευαστή έχει μέγιστο ύψος αναρρόφησης m.

H παροχή άντλησης είναι Q=0,5m3/s, το μήκος του αγωγού ανάντη της αντλίας είναι , η εσωτερική διάμετρος του αγωγού είναι και η απόλυτη τραχύτητα του αγωγού είναι . Ο συντελεστής απωλειών λόγω αλλαγής κατεύθυνσης εκτιμάται σε , ενώ ο συντελεστής απωλειών στην είσοδο του αγωγού, λόγω τοποθέτησης φίλτρου, εκτιμάται σε  . Η θερμοκρασία του νερού θεωρείται ίση με δέκα βαθμούς. Τα υπόλοιπα στοιχεία φαίνονται από το σχήμα.

# ΛΥΣΗ

Το μέγιστο επιτρεπτό ύψος αναρρόφησης υπολογίζεται σαν την απόσταση της γραμμής πιεζομετρίας στο σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένη η αντλία, από το γεωδαιτικό ύψος του άξονα της αντλίας

, 								(1)

όπου  οι υδραυλικές απώλειες ανάντη της αντλίας (δηλαδή στον αγωγό αναρρόφησης) και η ταχύτητα στον αγωγό αναρρόφησης.

Για το άθροισμα των υδραυλικών απωλειών και του ύψους της κινητικής ενέργειας ισχύει η σχέση:

(2)

Η ταχύτητα στον αγωγό αναρρόφησης υπολογίζεται σε:

Ο υπολογισμός του συντελεστή γραμμικών απωλειών f  γίνεται με βάση τον αριθμό Reynolds και τον λόγο :

,

προκύπτει ότι:

Κατά συνέπεια:

Παίρνοντας υπόψη μας την εξίσωση (1)

## Κατά συνέπεια το μέγιστο επιτρεπτό ύψος τοποθέτησης της αντλίας (σε σχέση με την επιφάνεια του νερού) είναι:

=3,31m