ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004  					11 / 02 / 2004

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΟ  ΤΑ   ΤΕΣΣΕΡΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ   ΤΑ  ΤΡΙΑ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος  παράλληλης  διέγερσης  με  ονομαστικά   μεγέθη,  220 V, 10 Hp,  έχει  αντίσταση  τυμπάνου  0,50 Ω  και  αντίσταση  παράλληλου  πηνίου   διέγερσης    110 Ω .

Η   πτώση   τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη  είναι   4 V .

Το  ρεύμα   που  απορροφά    από    τη   γραμμή   τροφοδοσίας   σε   πλήρες   φορτίο   είναι   40 Α     ενώ   όταν   λειτουργεί   χωρίς   φορτίο   είναι    4 Α.

Η   ταχύτητα  περιστροφής   του  κινητήρα   χωρίς  φορτίο  είναι  1500 rpm.  Αν  αγνοηθεί   η  αντίδραση   τυμπάνου    στην   ονομαστική   τάση  ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να   υπολογιστεί   η  ταχύτητα  του  κινητήρα   στο  πλήρες   φορτίο.

γ)  Να  βρεθεί  η  αναπτυσσόμενη   ισχύς   και   ροπή   στον  άξονα  του  κινητήρα   σε  πλήρες  φορτίο.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική  σύγχρονη   γεννήτρια   κυλινδρικού   δρομέα   με  ονομαστικά   μεγέθη   20 kVA  ,  440 V   με  συνδεσμολογία   τυλιγμάτων   στάτη   κατά    τρίγωνο  έχει   αντίσταση   στάτη   Ra = 1 Ω   ανά  φάση   και  σύγχρονη   επαγωγική   αντίσταση   Χs = 10 Ω   ανά  φάση.    Η   αντίσταση   του  τυλίγματος  διέγερσης   είναι   Rf  =  5 Ω.

α)   Να  σχεδιαστεί   το  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)   Να  υπολογιστεί   η  παραγόμενη  τάση   τυμπάνου  όταν  τροφοδοτεί   ονομαστικό  φορτίο   με   επαγωγικό   συντελεστή   ισχύος    0,80    και   να   σχεδιαστεί  το  διανυσματικό   διάγραμμα.

γ)   Να  βρεθεί  ο  βαθμός  απόδοσης  αν   για  τις   πιο  πάνω   συνθήκες   λειτουργίας   απαιτείται   ρεύμα  διέγερσης    10 Α    και   οι   συνολικές  απώλειες   περιστροφής  είναι    800 W.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας  τριφασικός   τετραπολικός     επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστική   τάση ,   συχνότητα    και   ισχύ     400 V ,    50 Hz ,    50 Hp    αντίστοιχα   λειτουργεί  με  επαγωγικό   συντελεστή   ισχύος   0,85    και    βαθμό   απόδοσης    80% .

α)    Να   σχεδιαστεί   αναλυτικά   το   διάγραμμα   ροής   ισχύος   του   κινητήρα.

β)   Να   υπολογιστεί  το  ρεύμα   της   γραμμής   τροφοδοσίας   του  κινητήρα,  όταν  αποδίδει   στην   έξοδό   του   την   ονομαστική   ισχύ.

γ)    Ποια  είναι   η   ισχύς   διακένου   και   ποια   η   αναπτυσσόμενη  ροπή   του   κινητήρα  όταν   οι  συνολικές   μηχανικές   απώλειές   του  είναι   1.200 W    και   η  ολίσθηση    είναι    8%.

ΘΕΜΑ  4ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τετραπολικός  τριφασικός  επαγωγικός  κινητήρας  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων   στάτη    κατά   αστέρα  ( Υ )   με   ονομαστικά   μεγέθη   380 V  ,   50 Hz  ,   15 Hp     έχει   τις   παρακάτω   παραμέτρους,  όλες   ανηγμένες   στην  πλευρά   του  στάτη.

R1 = 1,00 Ω 			R2 = 0,50 Ω

Χ1 = 2,00 Ω			Χ2 = 2,00 Ω

Χm = 25 Ω

α)  Να   σχεδιαστεί   το   πλήρες   ισοδύναμο   μονοφασικό   κύκλωμα    του   κινητήρα

β)  Να   προσδιοριστεί   το   ρεύμα   στάτη   και   ο   συντελεστής   ισχύος   του  κινητήρα   αν   η   συνολική  ισοδύναμη   σύνθετη   αντίσταση   όπως  φαίνεται   από  την  πλευρά   του  στάτη   είναι  ( 8 + j 6 ) Ω .

γ)  Να   βρεθεί   ο  βαθμός   απόδοσης   του  κινητήρα   όταν  οι  συνολικές   απώλειες   περιστροφής   και  απώλειες   πυρήνα   είναι   800 W   και  η  ολίσθηση   5 % .

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ